## Slide 1
localai
24 GB の GPU 1 枚で、
ローカル AI の群れを運用し、測る
Ollama
Strata
Pixal3D
Hunyuan3D
ComfyUI
資源の排他・モデルの測定・クラウドとの連携を設計した、個人プロジェクト
Notes: localai の紹介。GPU 1 枚（NVIDIA A30 24 GB）で LLM・3D 生成・画像ワークフローを運用し、モデルを測り、クラウドの AI と連携する。

## Slide 2: 解いた 4 つの問題
1
1 枚の GPU を取り合う
Qwen 27B だけで VRAM 22 GiB。ほかのサービスは同時に載らない
2
RAM が尽きると落ちる
低 VRAM モードが RAM を使い切り、デスクトップごと停止した
3
感覚でなく、測る
9 つの AI を、同じ 16 問・同じ採点で比べる
4
クラウドから回す
機械的な実装の反復だけを、ローカルの Qwen へ渡す
Notes: 出典: knowledge/10-silver/areas/env.md（VRAM 22,201 MiB）、knowledge/10-silver/resources/service-memory-limits.md（RAM の枯渇）、tools/model-eval（9 つの AI・16 問）。

## Slide 3: 全体の構成
Claude Code / Codex
local-ai-bridge / qwen-worker（MCP）
ブラウザ
入口ページ portal :8080
Ollama :11434（Qwen3.8-27B）
Strata :8082〜8084（MoE 推論）
Pixal3D :7861
Hunyuan3D :7860
ComfyUI :8188
入口ページは、起動の前に他の GPU サービスを止め、Strata の前には Ollama のモデルも降ろす
NVIDIA A30 24 GB（1 枚）— 同時に載せられる GPU サービスは 1 つ
Notes: 出典: docs/architecture.md、tools/portal/portal.py の GPU_EXCLUSIVE_KEYS と OLLAMA_UNLOAD_BEFORE_START_KEYS。

## Slide 4: GPU の排他は 2 層で守る
入口ページ（portal）
起動の前に、動いている他の GPU サービスを止める
Strata の起動前に Ollama のモデルを降ろす
停止に失敗したら、起動しない
systemd（Conflicts=）
Strata 3 種は互いを止める
After= は片側だけに書く（両側は順序が輪になる）
systemctl を直に叩く操作も守る
250 秒
冷えた状態での起動（Pixal3D）
約 80 秒
キャッシュが温まっている状態
起動の完了は「ポートが開いたか」で判定する。systemd が active でも、モデルの読み込み中はポートが閉じている
Notes: 出典: knowledge/10-silver/resources/gpu-exclusive-switching.md（2026-09-27 実測）、CLAUDE.md（Conflicts= と After=）。

## Slide 5: コンテキスト長の上限は 65,536
Chart: Qwen3.8-27B（Q4_K_M）の VRAM（MiB）
| 32,768 | 65,536 | 81,920 | 131,072 | 262,144
VRAM（MiB） | 19987 | 22201 | 22569 | 22533 | 22497
65,536
100% GPU で載る最大のコンテキスト長。VRAM 22,201 MiB・生成 23〜26 tok/s
超えると KV キャッシュが CPU へ溢れる（81,920 で CPU 9% / GPU 91%）。VRAM に余裕があるように見えても、載せるのをやめている
Notes: 出典: knowledge/10-silver/archive/setup-inference.md（nvidia-smi の実測。総量 24,576 MiB）。判定は ollama ps の PROCESSOR 列。

## Slide 6: 測る道具（評価ハーネス）
出題
3 種・16 問
実行
9 つの AI
採点
隠しテストを sandbox で実行
記録
JSON を全件保存
レポート
HTML を生成
標準ライブラリだけ
venv を作らず、どの機体でも同じに動く
原文と照合する
解説書の本文は問題の原文と照合し、食い違えば止まる
生成物にする
レポートは記録から生成し、手で書き換えない
Notes: 出典: tools/model-eval/README.md。比べたのは Claude 2・Ollama 5・Strata 3 のうち、成績が低いとして外した 1 つを除く 9 つ。

## Slide 7: コーディング 6 問の結果
Chart: 
| Sonnet 5.5 xHigh | Opus 5.5 xHigh | gemma4:31b-it-qat | Strata 公式 IQ3_XXS | qwen3.8:27b | gemma4:31b-ctx32k | Strata Coder IQ1_M | qwen3.8-flash-next IQ4_XS | gemma4:e4b
能力（%） | 100 | 100 | 92 | 84 | 83 | 79 | 59 | 57 | 52
Claude は全問合格
能力では差がつかない（天井効果）。測れた差は速さだけ
試行は問ごとに 1 回。サンプリングありなので、小さな差は誤差の範囲
色: 青 = Claude ・ 緑 = Ollama ・ 紫 = Strata
Notes: 出典: tools/model-eval/results/2026-10-08/summary.json（suites.coding.models の ability）。除外した 1 つは Strata 汎用版（RVN）。

## Slide 8: 疑った設定が、点を支えていた
Chart: C4・C5 の平均点（%）
| Coder IQ1_M | 公式 IQ3_XXS
基準（思考の上限 24,576） | 62 | 69
上限なし | 19 | 0
low・上限なし | 10 | 41
上限を外すと、公式版は 6 回とも答えが出なかった
49 本のうち 45 本で、思考が上限に届いて打ち切られていた
設定の誤りは見つからず、低い点は強い量子化で思考を終えられないことによる（意見）
Notes: 出典: Documents/Strata_コーディング性能の調査_2026-10-09.html（思考の強さ・思考の上限・問題文の言語を条件として振った。記録は tools/model-eval/results/2026-10-09-fix）。

## Slide 9: 委譲しても、費用は減らなかった
0.81〜1.15
費用の比（委譲 ÷ 単独）
0.88
費用の比（委譲 ÷ 単独）
2.85
費用の比（委譲 ÷ 単独）
5 回の実測（単独は Sonnet サブエージェントの場合を含む）で、50% 以下は観測しなかった。費用はほぼ「親のターン数 × 文脈長」で、委譲は親のターンを減らせない
だから、役割を絞った
夜間のバッチ
別のモデルによるレビュー
ローカルに閉じた作業
ほかの PC からの利用
Notes: 出典: knowledge/10-silver/areas/local-ai-tools.md。「round 1〜5 の実測で 委譲/単独（または Sonnet サブ）の比は 0.81〜1.15、0.88、2.85。50% 以下は未観測」。

## Slide 10: 公開できるものを見極める
取り込まない
上流はコミット固定で取得する
モデルの重みは再配布しない
各ライセンスを NOTICE に一覧
公開しない
Hunyuan3D のパッチ（許諾が EU・UK・韓国を対象外とする）
出所の不明な入力画像
保存した第三者のページ
再現できる
非対話・冪等・sudo なしの導入
clone 先に依らない systemd 雛形
GPU 不要の試験 1,000 件超
Notes: 出典: NOTICE.md、tools/hunyuan3d/README.md（ライセンスの地域制限）、scripts/lib/render-unit.sh。試験の件数は ./localai test の結果（2026-10-13 時点で 1,090 件）。

## Slide 11: 学んだことと、次にやること
学んだこと
取り合いは「誰が止める責任を持つか」を 1 か所に決める
数字の前に、条件のそろい方を疑う
測った値と意見を分けて書く
次にやること
評価の試行回数を増やす
A30 以外の GPU での導入確認
入口ページの認証
github.com/ringo7pie/localai
評価レポート: https://ringo7pie.github.io/localai/
Notes: コードと文書と計測の記録はすべてリポジトリにある。ライセンスは MIT。上流とモデルの重みは再配布しない（NOTICE.md）。